## Slide 1: ERG衛星搭載用低エネルギーイオン分析器(LEP-i) の開発の現状(勉強中)
斎藤研 M1 白井 康裕

## Slide 2: 目次
観測対象
ERGミッションの概要
LEP-iの役割
LEP-iの検出原理
LEP-iの開発の現状(勉強中)
Future work

## Slide 3: 観測対象
内部磁気圏
・ 0.1eVから数十MeVまで幅広いエネルギーレンジを持つエネルギー帯
・ 強い放射線帯
・ 強い放射線に耐えうる設計開発が必要

## Slide 4: Ring current
Ring current ionの生成過程
O+の注入過程問題
①プラズマシートを介してリングカレントへ注入
②電離圏から直接注入
Ring current ionの消失過程
電離圏粒子との電荷交換による中性粒子化
磁気圏外への流出
ピッチ角散乱、波動粒子相互作用による電離圏への落ち込み
太陽風起源と電離圏起源の二つに分けられる
電離圏起源とされるO+がどのようにリングカレントへ輸送されるか。
Notes: Ring current ion
Energy density : 10 ~ 200keV
Plasma sheet
Number density : 0.1 ~ 10 / cm^3
イオンサイクロトロン波動(EMIC波)
10keV-50keVのイオンの熱非等方性によって励起
Ionの熱非等方性は電荷交換によって発生
結果この波動相互作用によってプロトンが電離圏へ降下するのも観測されている

## Slide 5: これまでの観測
CLUSTER(ESA)2000
CRRES (NASA) 1990
あけぼの(JAXA)1989
AMPTE (NASA) 1984
過去に内部磁気圏を計測した衛星
CRRES@ＮＡＳＡ
AMPTE/CCE@ＮＡＳＡ
CLUSTER@ESA
AKEBONO@JAXA
高エネルギー粒子がノイズとなり
低エネルギーイオン観測はこれまで
十分にされていない。
Notes: それぞれの軌道
AMPTE/CCE(赤道面軌道)
遠地点：56320km(8.8Re)
近地点：1100km
Akebono(極楕円軌道？)
遠地点：10500km
近地点：275km
CRRES(GTO軌道)
遠地点：350km
近地点：33580km
CLUSTER(極楕円軌道)
遠地点：19000km
近地点：119000km

## Slide 6: ERGミッション
広いエネルギーレンジによる
粒子・電磁場・波動の初の総合観測
太陽活動極大期(2014?)に打ち上げ予定
ERG mission
特徴
軌道
近地点高度：250km
遠地点高度：25000km
他衛星(RBSP(NASA), ORBITALS(カナダ))との連携

## Slide 7: ERG衛星に搭載予定の粒子観測機器
電子観測器
ion観測器
0.1eV
12eV
5keV
30keV
200keV
10eV
20keV
80keV
2MeV
20MeV
0.5eV
10eV
10keV
100eV
25keV
180keV

## Slide 8: LEP-iの観測意義
Ring currentの観測には粒子と電磁波・波動の総合観測が必要.
LEP-iはその一端を担う
Ring currentに存在するO+の供給源は地球の電離圏とされるため
どのようにして加速されるかをみるためには低エネルギーion観測が必要不可欠
LEP-iの役割
主な検出対象の粒子
H+, He+,He2+,O+,O2+
H+
He+
He2+
O+
O2+
ほとんどが電離圏起原。いかに電離圏(~0.1eV)から
リングカレント(~200keV)まで加速されるかをその場観測
太陽風&電離圏起原
電離圏(～0.1eV)
Ring current(10～200keV)
おもに太陽風起原
おもに電離圏起原
m/q~1
m/q~4
m/q~2
m/q~16
m/q~8
105eV以上の加速

## Slide 9
[Uchida 2008] modified
Carbon foil
MCP
electron
ion
ion
LEP-iの構成
Post acceleration
carbon foilを通過できるだけのエネルギ
ーをもたせるために+5kV加速させる
質量分析部は16セクタ(22.5°分割)で構成され、どのセクターも同じ構造になっている。

## Slide 10: LEP-iの性能要求
Energy range 10eV/q~25keV/q
Time resolution 8sec
Angle resolution(azumuth) 22.5°
Angle resolution(elevation) 5.625°
Energy resolution 10%
Mass resolution 15%
G-factor 10-3~10-2 cm2 sr keV/keV/22.5°
LEP-iの性能要求
Notes: 他衛星との比較
AMPTE/CCE
Energy range 0.3 – 300 keV/q
Time resolusion < 60sec
Angle resolusion
Energy resolusion
Mass resolusion
G-factor
// Cluster //
Energy range 10 – 40000eV/q
Time resolusion
Angle resolusion
Energy resolusion 0.16
Mass resolusion
G-factor 2.16*10^-3cm^2 sr

## Slide 11
静電分析部の検出原理
を測定
球殻状の極板に電圧をかけることで
Energy range:10eV/q~25keV/q
E/q
Rinner
Router
Rc=(Rinner+Router)/2
ΔR=Router - Rinner
軸対称
m: 荷電粒子の質量
v : 荷電粒子の速度
E: 荷電粒子のエネルギー
q: 電荷
⊿Φ: 極板間に生じる電位
式変形

## Slide 12
質量分析部の検出原理
time
ti
⊿t
te
carbon foil
MCP
静電分析部
を通過したion
ionの飛行時間:ti
electronの
飛行時間
(te)
距離：L
stop
start
start信号,stop信号の検出タイミングの
時間差を計測することでion の飛行時間を測定
ionが当たることで
二次電子が発生
L
start信号
stop信号
得られたイオンの飛行時間、距離と静電分析部で得られたE/qを用いてm/qがわかる
Time Of Flight法によって飛行時間を測定
Foil通過時のタイミング

## Slide 13: 現在の状況（立ち位置）
ERG観測機器完成
LEP-i完成
LEP-i(静電分析部+質量分析部)の性能試験
LEP-i(+静電分析部)の製作
LEP-i(質量分析部)の性能試験
LEP-i(質量分析部)の製作
LEP-i(静電分析部+質量分析部)のモデル設計開発
設計済み
Here!
実験で得られるカウントレートで設計
を確認するために、Simulationによ
ってカウントレートを見積もる。
現在、質量分析部製作中
Notes: 性能試験での確認事項
・設計図通りの作りになっているか
・これまでの計算は正しかったか
・スペック通りの性能を得られるか

## Slide 14
現在の状況
1セクタにビームを入れて
simulateし、カウントレートを調べて
実験に備える
[Uchida 2008] modified
質量分析部はセクター構造
実験への備え
・G-factor : 2.6×10-3 [cm2 sr keV / keV / 22.5°]
・Energy range : 10[eV/q] – 25[keV/q]
・Energy resolution : 16%
・angle resolution(azimuth) : 22.5°
実験で得られたカウントレート
と比較するために、simulation
でカウントレートを調べる
モデル設計開発で得られた性能
・angle resolution(elevation) : 5°

## Slide 15: 現在の状況
Slit(幅4mm)
Collimator
幅(4mm)
Beam simulation in TOF section only
TOF section
①ビームの入射位置を変える(電圧一定)
②TOF部内の電圧を変える(入射位置一定)
Slitの形
奥行き：2mm
幅：4mm
実験とsimulation結果を比較することで、
設計図通りに作られているかを見る。
の条件でカウントレートを調べる
z
r
目的
TOF部の構造
[mm]
[mm]
入射エネルギー
E/q = 8keV/q
カウントレートで判断

## Slide 16: 現在の状況
①ビームの入射位置を変える(電圧=一定)
x
y
φを-11.25[deg]~11.25[deg]まで2[deg]刻みで角度を変えてカウントレートを調べる
φ
0
30
20
10
40
[mm]
4
-8
-6
-4
8
-2
0
-10
6
2
10
[mm]
Foil付近の粒子軌道
入射位置をazimuth方向で変化させて
電子、プロトン、O+のカウントレートを調べる
azimuth方向
22.5[deg]

## Slide 17: カウントレートと入射位置の相関関係
Count rate[%]
φ[deg]
±5deg以上で急激にカウントレートが悪くなる
100
80
60
40
0
0
-5
5
現在の状況
10
-10
電子
O+イオン
プロトン
20

## Slide 18: 現在の状況
A
B
D
C
-4900[V]
-3500[V]
-4850[V]
-3700[V]
ion beam
②TOF部内の電圧を変える(入射位置は一定)
B,Cの電圧を100V刻みで下げながら
それぞれの粒子のカウントレートを調べる
初期設定
ion
electron

## Slide 19: 現在の状況
カウントレートと電圧の相関関係
Count rate[%]
B [V]
C [V]
電圧が下がるに従い,電子だけほぼ線形的にカウントレートが低くなる
100
90
80
70
60
50
40
30
20
-3500
-4850
-3100
-4450
-2900
-4250
-3300
-4650
-2700
-4050
-2500
-3850
電子
O+イオン
プロトン

## Slide 20: Future work
今後の予定
イオンビームで質量分析部を性能試験
高エネルギー粒子によるノイズの除去を考慮した静電分析部の設計
静電分析部＋質量分析部で性能試験
入射位置と質量分析部の電圧のパラメータを組み合わせて
同様にカウントレートを調べて実験に備える

## Slide 21: まとめ
ERG衛星に搭載予定であるLEP – iの開発を行う上で、既に設計が終わっている現状でこれからの指針を紹介した。
今後行う予定である質量分析部のビーム試験に向けて、実験結果との照合を行うために入射位置と質量分析部内の電圧を変えてカウントレートを調べた。
入射位置を変えてカウントレートを調べると、±5deg以上でカウントレートが急激に悪くなった。
質量分析部内の電圧を変えると、電圧が下がるにつれてほぼ線形的にカウントレートが悪くなった。
現在の状況